德州学院消防设施安装项目竞争性谈判公告

根据工作计划，德州学院部分学生公寓和教学楼的疏散指示灯、应急灯需进行更换改造。欢迎符合条件的投标人参加投标。

一、招标项目简要说明：

1.项目内容：学校6、7、19号学生公寓及求实楼、求真楼、知行楼、弘艺楼、音乐楼、美术楼、体育楼、体育馆等楼宇403个疏散指示灯和57个应急灯需进行更换改造，

2.项目地点：德州学院

3.项目控制价：4.6万

二、供应商资格要求：

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的专业消防器材生产或经营企业，消防技术服务（消防设施维护保养检测）三级以上资质。

2.有相当的技术力量和良好信誉，在近三年来的经营活动中无违法行为，无重大质量问题和违规记录，无不良诚信记录。

三、技术要求（详见下表）：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 参数要求 | 配送地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疏散 指示灯 | 403 | 1. 疏散指示灯以及电源线等配件、辅料应采用符合国家有关标准的定型产品。 2. 疏散指示灯必须备有两个电源，即正常电源和紧急备用电源。紧急备用电源一般由自备发电和蓄电池供给，如采用蓄电池时，其连续供电时间不能小于200min。 3. 安全出口指示灯文字笔划宽度应不小于10mm，且分辨清晰。 4. 输入电压：AC220V 充电时间：<24小时 光源：LED超亮半导体发光管 应急功率：6w 。所有电子元器件应进行防潮、防霉、防烟雾处理。 | 根据学校 安排 |
| 2 | 应急灯 | 57 | 电压： 1. 消防应急灯以及电源线等配件、辅料应采用符合国家有关标准的定型产品。 2. 消 2.应急灯应采用密封圆柱铬镍蓄电池组。功率：＜5W 使用光源：LED发光二极管 应急转换时间：＜0.5秒 充电时 应急时间＞90分钟 使用环境温度：-10℃~50℃ 3.紧急备用电源采用蓄电池时，其连续供电时间不能小于200min。 | 根据学校 安排 |

四、免费质保时间：

以上设备质保期不低于一年。一年内出现质量问题，由供货方予以更换。

五、报名时间：

本项目报名时间为2020年10月27日至10月29日，逾期不候。

六、投标文件递交及开标时间：

1.投标人须在2020年10月30日9点前将投标文件递交至德州学院健行楼1006室。

2.投标人须现场展示本人身份证、公司营业执照、法定代表人授权书原件。

保卫处

2020年10月27日